ООО «Заборье»

«Калужанка»

ТЕПЛИЦА АРОЧНОГО ТИПА

ПАСПОРТ

и инструкция по сборке и эксплуатации

г. Серпухов

Теплица арочного типа с покрытием из сотового поликарбоната

1. Общие сведения

Теплица предназначена для создания микроклимата благоприятного для выращивания садово-огородных культур. Каркас теплицы, изготовленный из стальной профильной трубы с нанесённым полимерным покрытием, не требует фундамента и может устанавливаться прямо на грунт.

В комплект входит все необходимое для крепления покрытия (поликарбоната) и подробная иллюстрированная инструкция с этапами сборки. Простота конструкции теплицы позволяет осуществить быструю сборку и установку собственными силами.

Для транспортировки комплекта теплицы до места установки необходим автомобиль «Газель» или автомобиль с прицепом.

Сборку теплицы могут выполнить 2 человека за 3 часа, с минимальным количеством инструмента.

2. Комплект поставки

Каркас теплицы в упакованном виде представляет собой 4 упаковочные единицы:

- Комплект из оснований теплицы и продольными штангами - 1шт.

- Комплект с торцами теплицы в сборе - 1шт.

- Комплект с дугами теплицы - 1шт.

- Комплектующие крепежные элементы и фурнитура с паспортом и инструкцией по сборке и установке -1шт.

В случае поставки каркаса теплицы в комплекте с покрытием из сотового поликарбоната, дополнительно в комплект поставки включаются листы сотового поликарбоната толщиной 4мм и размерами, 2,1*6м.(2,1*12м.), свернутые в рулон диаметром 1,0-1,4 м., в зависимости от количества материала, необходимого для покрытия каркаса.

3. Инструкция по сборке

Сборку теплицы могут выполнить 2 человека с наличием следующего инструмента:

- Лопата штыковая;

- Отвертка крестовая;

- Ключ гаечный на 8(10)мм.;

- Нож монтажный;

- Уровень строительный;

- Шнур (веревка) для измерения диагоналей;

- Рулетка 6м.;

- Молоток.

Общий вид каркаса теплицы в сборе рис. 1.

Сборку теплицы необходимо производить в следующей последовательности:

На выбранном участке, где будет установлена теплица, выровнить поверхность земли.

Перед сборкой каркаса необходимо закрыть торцы теплицы сотовым поликарбонатом (если комплект поставки не предусматривает уже смонтированные торцы теплицы). Для этого, на ровной и твердой поверхности необходимо отрезать монтажным ножом, по линейке, три листа сотового поликарбоната длиной 2м., при ширине 2,1м. Затем распаковать пакет с торцами теплицы и уложить один из них в горизонтальном положении так, чтобы дверь и форточка открывались вверх. На поверхность торца уложить лист сотового поликарбоната 2*2,1м. лицевой стороной листа вверх (она указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа, так, чтобы соты поликарбоната были параллельны оси открывания двери или форточки и перпендикулярны основанию торца. Наружная сторона панели имеет специальную маркировку.

Защитную пленку с лицевой стороны снимать не нужно, её необходимо убрать лишь после полной сборки теплицы во избежание повреждения материала в процессе монтажа.

Лист поликарбоната выровнять относительно основания и линии края двери с напуском 5-7мм. Важно чтобы первым листом были полностью закрыты часть торца, дверь и форточка. Уложив лист поликарбоната, приступаем к его закреплению при помощи саморезов с термошайбами 5,5*25мм., для которых в каркасе торца, двери и форточки предусмотрены отверстия. После закрепления излишки листа поликарбоната обрезать по дуге торца монтажным ножом. Затем взять второй лист сотового поликарбоната 2*2,1м и уложить его встык с первым листом лицевой стороной листа вверх (она указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа, выровнять относительно основания торца и закрепить саморезами с термошайбами 5,5*25мм.

Рис 2

Схема сборки деталей каркаса теплицы.

Излишки листа поликарбоната обрезать строительным ножом по дуге торца. Обрезок этого листа будет использован при закрытии второго торца. После закрепления поликарбоната приступаем к вырезке двери и форточки. При помощи ножа и линейки прорезаем сотовый поликарбонат по вертикальной линии открывания двери и форточки. Для лучшего открывания необходимо вырезать выступы шарниров двери и форточки, а также удалить разрезанную часть соты поликарбоната.

Горизонтальный разрез следует делать посередине рамки форточки и рамки двери для обеспечения нахлеста поликарбоната при их закрывании. Второй вертикальный разрез образован краем листа поликарбоната, и какой либо подрезки не требует. После сборки торца производим герметизацию всех торцов сотового поликарбоната при помощи перфорированной ленты. Аналогично выполняется закрытие поликарбонатом второго торца.

Дальнейшая сборка выполняется в следующем порядке:

Собрать и установить (применив строительный уровень) основание теплицы из профильной трубы (позиция № 3,4 рис. 1) на предварительно выровненную утрамбованную поверхность так, чтобы наклон направляющих соединений дуг был направлен внутрь каркаса. В местах В1 и В2 согласно рисунка 2 соединить части основания между собой при помощи винтов М5х30 и затянуть их при помощи ключа и отвертки. Установить торцы с покрытием в сборе (позиции №1,2 рис. 1) и соединить их с основаниями в местах А1 и А2, затем Б1 и Б2 при помощи винтов М5х30 и затянуть их при помощи ключа и отвертки.

Установить дуги (позиции № 5, рис. 1) на направляющие (согласно разметки рис. 2). Дуги и торцы соединить продольными стяжками (позиция № 6 рис. 1) и прикрепить к каждой дуге с внутренней стороны и торцам с помощью винтов М5х50 и затянуть их при помощи ключа и отвертки. Соединение стяжки в середине каркаса выполняется в внахлест в местах ДЗ и Д1(рис. 2).

Важно! После затяжки винтов их головка была утоплена в трубу и не выступала над её поверхностью более чем на 1-2мм.

После сборки каркаса проверить при помощи строительного уровня и при необходимости выровнять положение каркаса относительно поверхности, проверить и при необходимости выровнять диагонали каркаса, проверить затяжку всех винтов каркаса.

Если геометрические параметры каркаса приведены в норму, производим закрепление каркаса к земле путем вбивания в отверстия по углам каркаса и в местах соединения частей основания забивных штырей, для предотвращения сдвига теплицы в процессе её эксплуатации.

Монтаж поликарбоната на каркас теплицы начинается с краёв каркаса и производится следующим образом:

При помощи рулетки производим замер внешней образующей дуги, включая оба основания. Полученный размер отрезаем на ровной поверхности по линейке от листа сотового поликарбоната с небольшим запасом - около 10 см. Количество отрезанных листов должно соответствовать размерам теплицы, (например для теплицы длиной 6 м -3 листа, 4 м - 2 листа и т.д).

На дуги (позиция 1, 2 и торец рис. 2) уложить лист поликарбоната лицевой стороной вверх (она указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа таким образом, чтобы край листа выступал над торцом на 50-60мм. Уложенный материал закрепить саморезами с термошайбами 5,5*25мм. по образующей поверхности дуги по имеющимся отверстиям. Аналогично закрываем противоположную часть каркаса (позиция 7, 8 и торец рис. 2). Среднюю часть каркаса покрываем третьим листом поликарбоната (в случае теплицы с длиной 6 м), выравниваем по обеим сторонам листы внахлёст, установленные ранее, и закрепляем саморезами с термошайбами 5,5*25мм., по отверстиям образующей поверхности дуги. После этого закрепить листы поликарбоната к основанию.

Важно! При необходимости после установки покрытия, выступающий ниже основания поликарбонат нужно подрезать ножом.

Покрытие теплицы установлено, поэтому защитную пленку верхнего слоя поликарбоната можно снять.

В завершающий этап сборки входит установка ручек на двери. Для этого нужно снять флажок запора с ручки и вставить стержень ручки в отверстие средней части двери. Крепление ручки произвести двумя саморезами 4*20мм., с потайной головкой, после чего установить на место запорный флажок ручки. На вторую дверь ручка устанавливается аналогично.

4. Требования по условиям эксплуатации:

Теплица в покрытом состоянии рассчитана на снеговую нагрузку не более 20 кг/кв.м и ветер скоростью не более 20 м/с. При наличии порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле.

Диапазон температур от -60 до +80 °С

Собранная теплица должна быть установлена на предварительно приготовленную ровную утрамбованную поверхность по периметру основания во избежании получения деформации каркаса.

Для продления срока службы теплицы возможна ее установка на ленточный фундамент.

Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно, при условии, что высота снежного покрова рядом с теплицей не превысит 1 метра.

Если теплица остаётся без присмотра, то ее легко демонтировать для дальнейшего хранения (необходимая площадь для хранения не более 4м2).

Для очистки поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

5. Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня покупки распространяется:

- на полноту комплектации;

- на собираемость теплицы;

- на прочность конструкции при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Полезный срок службы каркаса изделия при условии соблюдения правил эксплуатации - 15 лет.

Предприятие — изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. *Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию теплицы, не ухудшающих её потребительских качеств.

Предприятие - изготовитель:

ООО «Заборье»

142200, М.О., г. Серпухов, ул. Водонапорная, д.36, офис 226.

Тел.: 8(495) 971-17-96.

Дата выпуска:

Комплектность проверена:

Штамп ОТК

Дата продажи